## Slide 1: OTPOR KRETANJU
Obrazovno područje: Graditeljstvo i geodezija
Zanimanje: Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima
Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja
Razred: 1.
Nastavnik: Mirjana Crnković
Škola: Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac

## Slide 2
Dio snage motora ugrađenog u vozilo troši se na savladavanje otpora, a ostatak na ubrzanje vozila. Zbog toga je maksimalna brzina ovisna o otporima koji se protive gibanju vozila.
Loši i oštećeni putovi pružaju gibanju vozila veće otpore od dobro asfaltiranog puta.
Otpori se znatno povećavaju na usponima. Uspon koje vozilo može savladati je za teretno vozilo 30 do 40%, a za osobno 30 do 50%.
Zbog djelovanja težine vozila javlja se između kotača i površine puta otpor kotrljanja.

## Slide 3
Rk - Otpor kotrljanja
Rz - Otpor zraka
Rp - Otpor penjanja
Rin - Otpor ubrzanja
Rv - Otpor vuče
Pogonska sila mora savladati ukupni
otpor vožnje:

## Slide 4
Koeficijent otpora kotrljanja ovisan je o:
- deformaciji kotača (gume);
-tlaku zraka u gumi,
-izvedbi i kvaliteti gume,
- izvedbi i stanju puta,
- brzini vožnje,
- titranju kotača zbog neravnina puta.

## Slide 5
Otpor zraka izazvan je strujanjem na i
oko vozila

## Slide 6
• Otpor penjanja treba savladati komponentu
sile teže u smjeru padine i iznosi:
• Predznak ovisi da li se radi o
penjanju (+)
ili spuštanju (-)

## Slide 7
Pri ubrzanju ili usporenju vozila treba savladati sile inercije (tromosti) mase.
Mase koje rotiraju također se
opiru promjeni rotacije svojim
momentom tromosti (momentom inercije)

## Slide 8
Otpor vuče Rv nastaje kada vozilo vuče priključno vozilo ili radni stroj.

## Slide 9
Literatura:
https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A938/datastream/PDF/view
https://autoportal.hr/tehnika/dinamika-voznje/dinamika-vozila-10-otpori-voznje-kako-nastaju-sto-ih-povecava/
https://www.scribd.com/document/412562097/Poglavlje-04-Otpori-Kretanja
http://ttl.masfak.ni.ac.rs/MMIV/III_Otpori_kretanju.pdf