## Slide 1
Obrazovno područje: Graditeljstvo i geodezija
Zanimanje: Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima
Nastavni predmet: Izvođenje građevinskih radova strojevima
Razred: 2.
Nastavnik: Mirjana Crnković
Škola: Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
VEZIVNA SREDSTVA

## Slide 2
Bitumen
je jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala, te u mješavini s agregatom stvara vruću asfaltnu mješavinu
Bitumen je vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja u prirodnom stanju ili se dobiva destiliranjem nafte.
Izvrsnom prionjivošću i vodonepropusnošću ovo čvrsto i trajno vezivo iznimno je otporno na djelovanje većine kiselina i soli. Najviše se upotrebljava u proizvodnji vruće asfaltne mješavine koja se koristi u prvom redu za građenje savitljivih kolničkih konstrukcija.

## Slide 3
Bitumenske emulzije
Bitumenska emulzija je mješavina sastavljena od bitumena, vode i emulgirajućeg sredstva. Svrstava se među tekuće bitumene jer je za razliku od bitumena, pri okolnoj temperaturi u tekućem stanju. Koristi se da bi smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao upotrebljavati pri nižim temperaturama.
Kada se bitumenska emulzija pomiješa s agregatom, ona se razbija (na bitumen i vodu) i to zato što kapljice bitumena reagiraju s površinom agregata i s njom uspostavljaju vezu, pri čemu istiskuju vodu koja se nalazi između bitumena i agregata, a time se dobiva kontinuirani film bitumena na agregatu ili kolniku.

## Slide 4
Razrijeđeni bitumeni
Razrijeđeni bitumeni su tekući bitumeni koji se dobivaju tako da se bitumenima dodaju naftna otapala. Bitumenima je tako smanjena viskoznost pa se mogu upotrebljavati na nižoj temperaturi ugradnje.

## Slide 5
Cement je vezivni materijal koji se proizvodi u tvornicama cementa  cementarama, preradom (pečenjem na visokim temperaturama) kamena lapora uz dodatak odgovarajućih primjesa (vapna, zgure ili tufa, …) i mljevenjem u fini prah. Cement pomiješan s kamenim agregatom i vodom kemijski reagira u procesu koji se naziva proces hidratizacije cementa. Rezultat hidratizacije je stvaranje kristala cementnog gela koji urastaju u pore i pukotine kamenog agregata, povezujući ga kompaktnu i čvrstu masu koju nazivamo betonom.

## Slide 6
Literatura:
https://www.colas.hr/proizvodi-i-usluge/bitumenske-emulzije.html
Tehnički uvijeti za asfaltne kolnike, GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb 2015.
file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/zavrsni_rad-odrzivi_materijali_u_cestogradnji_kekez_marija.pdf